Совет депутатов городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от   09.02.2022  года                     г.Усмань               №12/73

О внесении изменений в «Нормативы градостроительного проектирования городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»

Рассмотрев внесенный главой города Усмань проект изменений в «Нормативы градостроительного проектирования городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», в соответствии с решением Совета депутатов г. Усмань от 22.09.2017 года №15/59 «О Порядке подготовки, внесения изменений и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», Уставом города Усмань, Совет депутатов г. Усмань

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» №15/70 от 22.09.2017 года.

2. На основании п.3 ст.44 Устава городского поселения города Усмани Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации направить данные изменения главе города Усмани для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, финансированию и социальным вопросам.

Председатель

Совета депутатов город Усмань                                       Г.С. Китаева

### Приняты Советом  депутатов

городского поселения

город Усмань

от 09.02.2022 г. № 12/73

Изменения

в решение Совета депутатов городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» №15/70 от 22.09.2017 года

1. Внести в  решение Совета депутатов городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» №15/70 от 22.09.2017 года следующие изменения:

1) В п. 1 добавить подпункт 1.2.7 «Проектирование велосипедных дорожек»

Общие положения.

Пешеходные, велосипедные и велопешеходные дорожки должны проектироваться вдоль автомобильных дорог общего пользования. Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и согласовывается с местными органами управления. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования, проходящих через населенные пункты, допускается выполнять с учетом национальных норм государств - участников Соглашения в области градостроительства.

Устройство пешеходных и велосипедных дорожек должно обеспечивать безопасные условия движения пешеходов и велосипедистов. Обустройство автомобильной дороги пешеходными и велосипедными дорожками не должно ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные и велосипедные дорожки должны оборудоваться соответствующими дорожными знаками, разметкой, ограждениями и светофорами.

Организация полноценной системы велодвижения в населенных пунктах должна учитывать ряд положений, основными из которых являются:

- безопасность движения;

- величина населенного пункта;

- степень развитости общественного транспорта;

- целевая структура поездок.

При проектировании сети велотрасс следует предусматривать парковки велосипедов различных видов и типов.

Проектирование велосипедных дорожек.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения дополнить пунктом 1.2.7 следующего содержания:

Пути велодвижения вдоль улиц и дорог, как правило, устраиваются односторонними, т.к. они более безопасны, и подчиняются действующим направлениям движения всех видов транспорта. Двустороннее движение допускается в исключительных случаях. Специальные внеуличные велодорожки, наоборот, желательно выполнять с двусторонним движением, фокусируя тем самым возможность более органичного решения вопросов планировки велополос, пересечений и примыканий.

Разделение велосипедного движения от движения других транспортных средств на улицах и дорогах рекомендуется производить в зависимости от разрешенной скорости движения потока автомобилей:

60-70 км/час раздельный путь велодвижения (при потоке более 600 автомобилей в час ”пик”);

40-50 км/час — раздельный путь велодвижения или разметка проезжей части (при потоке 600-900 автомобилей в час ”пик”); 30 км/час — в составе транспортного потока.

Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов.

Расчетная интенсивность движения велосипедистов приведена в таблице 1

Таблица 1

| Интенсивность движения Автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час | До 400 | 600 | 800 | 800 – 1000 | 1000 – 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час | 70 | 50 | 30 | 20 | 51 |

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 сантиметров над уровнем проездов.

Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям – с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

Рекомендуемые значения параметров строительства велосипедных дорожек приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Нормируемый параметр | Минимальные значения |
| --- | --- |
|  | при новом строительстве | в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м, не менее: |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,0-1,5 | 0,75-1,0 |
| двухполосного одностороннего | 1,75-2,5 | 1,50 |
| двухполосного со встречным движением | 2,50-3,6 | 2,00 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0 | 1,5-3,25 |
| Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5-3,0 | 1,5-2,0 |
| Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |
| при отсутствии виража | 30-50 | 15 |
| при устройстве виража | 20 | 10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: |  |  |
| выпуклых | 500 | 400 |
| вогнутых | 150 | 100 |
| Наибольший продольный уклон, ‰ |  |  |
| в равнинной местности | 40-60 | 50-70 |
| в горной местности | - | 100 |
| Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 15-20 | 20 |
| Уклон виража, ‰, при радиусе: |  |  |
| 5-10 м | более 30 |  |
| 10-20 м | более 20 | 30 |
| 20-50 м | более 15 | 20 |
| 50-100 м | 20 | 15-20 |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |
| Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м. Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м. При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч. |

Велодорожки обустраиваются в городах (в городских и сельских населенных пунктах) с численностью населения более 2 тыс. человек.

Размещение велодорожек осуществляется из расчета:

1 велодорожка на 2 тыс. жителей в жилой зоне;

1 велодорожка в каждой рекреационной зоне.

Велодорожки в городских и сельских населенных пунктах должны размещаться с учетом возможности их объединения в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № | Расстояние | Единица измерения, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до проезжей части, опор, деревьев | 0,75 |
| 2 | тротуаров | 0,5 |
| 3 | стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 1,5 |

Протяженность велодорожек должна быть не менее 1000 м.

Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять численностью жителей и принимать по таблице 4.

Таблица4

| Численность населения, тыс./чел. | Свыше 500 | 500-250 | 250-100 | 100-50 | 50-25 | 25-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина велосипедной дорожки, км | 15 | 15-10 | 10-8 | 8-6 | 6-3 | 3-1 |

Ширина разделительной полосы между проезжей частью автомобильной дороги и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 2,0 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром или установкой барьерного, или парапетного ограждения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах I категории устройство пересечений автомобильных дорог с велосипедными дорожками в виде разрывов на разделительной полосе дорожных ограждений при интенсивности движения более 250 авт./ч не допускается.

Таблица 5 - Безопасное расстояние видимости

| Ширина проезжей части, м | Расстояние видимости приближающегося автомобиля, м, при различных скоростях движения автомобилей, км/ч |
| --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 7,0 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| 10,5 | 170 | 200 | 230 | 270 |
| 14,0 | 210 | 250 | 290 | 330 |

Велосипедные дорожки в зоне пересечений с автомобильной дорогой должны быть освещены на расстоянии не менее 60 м.

Места пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами в одном уровне должны оборудоваться соответствующими дорожными знаками и разметкой.При необходимости устройства велосипедного или пешеходного путепровода, или тоннеля при пересечении велосипедных и пешеходных дорожек с транспортными развязками необходимо разрабатывать технико-экономические обоснования целесообразности строительства путепровода или тоннеля для них.

При организации велодорожек в населенном пункте должны быть обеспечены удобство расположения парковок, непосредственная близость к пунктам прибытия, сохранность оставленного на парковке велосипеда.

Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:

1)	предприятия, учреждения, организации – для 10 процентов

от количества персонала и единовременных посетителей;

2)	объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для

15 процентов от количества персонала и единовременных посетителей.

Рисунок 1 - Минимальные необходимые расстояния для создания велопарковки.

Велопарковки устраиваются в комплексе с объектами посещения у мест жилья, у предприятий, организаций и учебных заведений, у объектов торговли и в зонах отдыха (досуга), а также у станций метрополитена и железных дорог пригородного сообщения, на конечных пунктах общественного транспорта и в крупных транспортнопересадочных узлах.

И.о. главы администрации городского поселения

город Усмань Усманского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации                           И.А. Фролова